## Slide 1
MOSES系统项目方案
痛点分析与解决方案
基于现场调研，梳理当前生产管理痛点
提出MOSES系统整体解决方案
2026年2月

## Slide 2
项目背景 - 企业现状
企业概况
一家专业生产各类铝箔卷的制造企业，产品涵盖电池箔、双零箔等多种类型。
目前生产管理主要依赖Excel表格和人工协调。
随着产能扩大和客户质量要求提升，现有管理方式面临较大压力。
主要生产设备
14台 轧机
14台 分切机
49台 精切机
60台 退火炉
胚料出库 → 轧机 → 分切 → 精切/退火 → 包装

## Slide 3
现状痛点 - 四大核心问题
1
计划管理分散
32个Excel Sheet分散管理轧机/分切/精切计划，无汇总视图
影响：信息不同步、难以把握整体进度
2
质量评审不规范且传递断链
评审信息采用自由文本描述不统一，需手动复制传递
影响：难以统计分析、信息传递断链
3
在制品追踪困难
约1000个分切子卷堆在现场，靠人工找料，位置靠记忆
影响：找料困难、呆滞料不可见
4
订单进度不透明
订单无状态跟踪，多卷订单靠人工统计，无逾期预警
影响：交期管理困难、客户投诉风险

## Slide 4
痛点 1
计划管理分散
现状描述
计划表分散：轧机/分切/精切计划分布在32个Excel Sheet中
无汇总视图：计划员需在Sheet间频繁切换，难以一眼把握进度
信息不同步：轧机下料后，分切计划需手动更新可用料清单
版本混乱：计划修改后无历史记录，出问题时难以追溯
具体表现
计划员每天需要在32个Sheet间切换查看各机台进度
轧机完成后，需手动将信息复制到轧制跨在制料表供分切参考
计划调整后，其他人不知道改了什么、为什么改
影响
计划员工作量大易遗漏 · 信息同步滞后 · 计划调整无法追溯

## Slide 5
痛点 2
质量评审不规范且传递断链
问题一：描述不规范（同一缺陷，不同描述）
Q侧针孔问题
Q侧890-990针孔切除
Q890-990针孔密集需切
Q侧890mm处有针孔要切掉
边部辊印问题
C侧辊印避白
C边辊印要避开
C25辊印切除
问题二：信息传递断链
质量评审结果写在Excel备注列
计划员需手动复制到分切计划的说明列
包装需到共享文件夹查看评审信息
料可能已到工位，但评审还没出
问题三：风险隐患
没有统一的缺陷类型编码
位置表述方式不一致
处理方式表述不统一（切除/避白混用）
存在未评审先生产的风险
影响
难以统计分析 · 理解歧义 · 评审信息滞后或漏传

## Slide 6
痛点 3
在制品追踪困难
现状描述
找料困难：分切完成后大量子卷堆在现场，精切人员需在大量料卷中寻找
位置信息模糊：料卷位置靠手写或口头传递
状态不可见：无法实时知道现在有多少料等待精切
呆滞料隐藏：长期未处理的料卷可能被遗忘
现场数据
~1000
个分切子卷堆在现场
精切人员拿到计划后，需要凭经验在现场寻找对应料卷。有时料明明在那里，但找了半天才找到。
影响
找料时间长影响效率 · 在制品积压不透明 · 呆滞料占用场地资源

## Slide 7
痛点 4
订单进度不透明
现状描述
无状态跟踪：订单没有明确的状态标记（待排产/生产中/已完成）
人工统计：一个订单需多卷料满足时，靠人工统计已完成多少
无逾期预警：交期临近时才发现可能赶不上，无提前预警
重排困难：质量问题导致订单需重新匹配料卷时，进度更难追踪
具体表现
订单优先级主要靠计划员记忆和经验判断
客户问我的订单做到哪了，需要翻多张Excel表统计
某个订单差一卷没做完，可能直到发货时才发现
影响
交期管理被动逾期风险高 · 客户询问无法快速响应 · 多卷订单容易遗漏

## Slide 8
解决方案 - MES系统四大模块
痛点1
计划管理分散
统一平台管理所有计划，提供生产看板
排产模块
痛点2
质量评审传递断链
评审信息结构化录入，自动同步到各环节
质量模块
痛点3
在制品追踪困难
在制品实时可视，位置可查，呆滞预警
物料管理模块
痛点4
订单进度不透明
订单状态实时跟踪，交期预警
生产执行模块

## Slide 9
解决方案
排产模块：解决计划管理分散
统一排产平台
轧机/分切/精切三层计划在同一系统中管理
取代32个Sheet
生产看板
实时显示各机台的计划进度、在制数量
一眼看清整体状况
计划联动
轧机完成自动更新可分切料清单
信息实时同步
修改留痕
所有计划调整保留修改记录
可追溯谁改了什么
生产计划看板示意
轧机
今日计划12卷 | 已完成8卷
分切
今日计划45卷 | 已完成32卷
精切
今日计划120卷 | 已完成95卷
整体
订单完成率: 87%

## Slide 10
解决方案
质量模块：解决评审不规范与传递断链
核心功能
结构化录入：缺陷类型、位置、处理方式采用下拉选择
流程卡点：评审完成后才能进入下道工序报工
实时同步：评审完成后计划员/包装立即可见
权限分级：轻微问题当班生效，降级/报废需工程师确认
辅助展示：自动显示客户要求及历史案例参考
结构化录入示例
字段
录入方式
示例值
缺陷类型
下拉选择
针孔
位置-侧
下拉选择
Q侧
位置-起始
数值输入
890mm
位置-终止
数值输入
990mm
处理方式
下拉选择
切除

## Slide 11
解决方案
物料管理模块：解决在制品追踪困难
在制品状态看板
实时显示各环节的在制品数量和状态
一眼看清现场有多少料
料卷状态流转
每卷料有状态标记（已下料、质检中、可分切等）
知道每卷料在哪个环节
位置管理
分切下料时记录料框号，精切前可查询位置
减少找料时间
呆滞料预警
超过N天未处理的料卷自动预警
避免料卷积压被遗忘
扫码查询
现场可扫码查看料卷信息、历史轨迹
快速验证料卷信息
在制品状态看板示意
轧机到分切
等待分切: 23卷
质检中: 5卷
分切到精切
等待精切: 156卷
质检中: 28卷
呆滞预警
超3天未处理: 12卷
超7天未处理: 3卷

## Slide 12
解决方案
生产执行模块：解决订单进度不透明
核心功能
订单状态跟踪：待排产-生产中-待包装-已完成
订单进度汇总：自动统计已完成重量/卷数，显示完成百分比
交期预警：交期前N天自动提醒订单可能完不成
多卷关联：同一订单多卷料自动关联，完成一卷自动更新
报工确认：现场完成后扫码报工，系统自动更新进度
订单跟踪示意
订单号: SZ2601280123 | 客户: 河北兴恒
规格: 13um x 872mm x 12000m | 交期: 2026-02-05
进度: 60%
需求: 50吨 | 已完成: 30吨 | 剩余: 20吨
Y2601301/1-1 (10吨)
已完成
Y2601301/2-1 (10吨)
已完成
Y2601302/1-1 (预计10吨)
精切中

## Slide 13
系统价值总结
使用前后对比
场景
使用系统前
使用系统后
查看今天计划
在32个Excel Sheet中切换
打开生产看板，一屏全览
了解订单进度
人工统计各卷完成情况
系统自动汇总，实时显示
质量评审传递
手动复制，可能漏看
评审即时同步，漏不了
精切找料
在1000个卷里凭经验找
扫码查位置，快速定位
发现逾期风险
临近交期才发现
提前预警，留出调整时间
提高效率
减少手工复制、人工统计、找料时间
减少错误
信息自动同步，流程卡点控制
增强可控性
实时掌握进度，异常及时预警
支撑追溯
完整数据链条，问题可追溯